## Slide 1: CoDel
Controlled Delay

## Slide 2: CoDel(Controlled Delay)
AQM(Active Queue Management) 알고리즘 중 하나이다.
Van Jacobson, Kathleen Nichols에 의해 개발되었다.
“bufferbloat” 문제를 해결하기 위해 고안되었다.
RED(Random Early Detection) 알고리즘의 전반적인 성능을 향상시키는 것을 목표로 한다.

## Slide 3: AQM(Active Queue Management)
라우터와 스위치에서 NIC(Network Interface Controller)와 관련된 정책이다.
버퍼가 다 차기 전에 버퍼 안에 있는 패킷을 drop하도록 한다.
네트워크 스케쥴러에 의해 수행된다.
RED, ECN, CoDel과 같은 다양한 알고리즘이 사용된다.
네트워크 혼잡을 관리하고 대역폭을 효과적으로 사용하기 위한 메커니즘 중 하나이다.

## Slide 4: NIC(Network Interface Controller)
네트워크와 통신할 수 있도록 하는 컴퓨터 하드웨어 구성 요소이다.
이더넷(Ethernet), 와이파이(Wi-Fi) 등 네트워크 표준과 통신한다.

## Slide 5: 1) What "bufferbloat" is and why it happens on the networks
Q1) What “bufferbloat” is?
A1) 큰 용량의 버퍼를 가지고 있으면서 버퍼가 패킷들로 지속적으로 가득 차 있는 상태로 인해 Transmission Delay(전송 지연)를 증가시켜 네트워크 성능이 저하되는 현상이다.

## Slide 6: 1) What "bufferbloat" is and why it happens on the networks
Q2) Why “bufferbloat” happens on the networks?
A2) 버퍼의 크기가 매우 클 경우
패킷의 손실이 없어서 TCP 혼잡 제어가 제대로 작동하지 않고 전송 속도는 그대로이다.
빠른 네트워크에서 느린 네트워크로 이동하는 링크에서 데이터가 전송될 때, 도착하는 폭발적인 데이터를 느린 네트워크가 수용하지 못한다.
결국, 버퍼에 패킷이 계속해서 쌓이게 되고 transmission delay가 늘어나 “bufferbloat” 현상이 발생한다.

## Slide 7: 2) How CoDel work to resolve the bufferbloat?
Queuing delay를 모니터링 하면서 minimum-delay를 계속 추적한다. Delay의 임계값을 최소 5miliseconds 미만으로 설정한다. 만약, 설정한 임계값보다 minimum-delay가 커지면 임계점보다 내려갈 때까지 큐에서 패킷을 drop한다. 이를 통해 queuing delay를 우리가 설정한 임계값 미만으로 유지하려고 노력한다.